Подготовить систему Activeslate.

Подкючить Activehub (если требуется).

Используйте эти инструкции только, если вы используете ACTIVhub вместо  ACTIV board или proACTIV board. Установите программное обеспечение перед тем, как подключать ACTIVhub.

Вставьте коннектор АктиХаб в гнездо USB на вашем компьютере. Комбинация огней на хабе предназначена для указания определенных функций:

Шесть светодиодов Индикатора Функций кружится вокруг хаба, значит подключение а драйвером пока устанавливается.

Когда драйвер подключиля, оранживые светодиоды перестают кружиться и центральный светодиод загорается белым. Этот светодиод осуществляет постоянное белое свечение для обозначения нормальной работы, и светится во время процесса регистрации.

Верхний правый светодиод сверкает зеленым, когда поступили данные на ACTIVote. Верхний левый светодиод сверкает, когда хаб передает данные.

Если оранжевые огни вокруг хаба продолжают кружиться, ваш компьютер возможно выбрал неверный драйвер.

Запустить контроллер Активслейт

Для Windows.

А. Откройте Контроллер Активслейт в меню Start, щелкнув Старт » Программы » Программное обеспечение Activ » Activstudio2 » Контроллер ACTIVslate

Или

А. Открыть ACTIVstudio 2.

Б. Открыть меню инструментальной панели и выбрать настройка инструментальной панели » Устройство для хранения инструментов.

С. Выбрать инструменты Activslate, перетащите и вложите в Окно инструментария.

Щелкните Закочить.

Д. Щелкните на иконку Инструмент Activslate.

Зарегестрировать ваш ACTIVslate

А. Пользователи Windows, в контроллере ACTIVslate выбирете Зарегестрироваться.

Б. Только для пользователей Windows, вы не можете регистрировать ACTIVslate пока техническое обеспечение и программное обеспечение не будет утверждена для использования в вашей стране. Щелкните на стрелку просмотра и выберете страну, в которой вы используете ACTIVslate.

В разрешено, вы можете продолжить регистрирование вашего ACTIVslate. Если ваше сочетание технического и программного обеспечения не разрешено, будет выведется на экран предупреждение и вас блокируют от использования ACTIVslate. В этом случае, или если ваша страна не высветилась в списке, свяжитесь с тех.поддержкой.

В. Выберете Канал и ID системы из ящиков просмотра.

Г. Выберете кнопку Зарегестрироваться в Программе Регистрации.

Д. Используйте ACTIVручку, чтобы выбрать кнопку Зарегестрироваться на ACTIVslate.

Е. Введите номер PIN, который покажет программа, нажав ACTIV ручкой на соответствующий модовый ящик на ACTIVEslate.

Зарегестрированный ACTIVslate будет отображен в зарегестрированном окне устройств.

Ж. Закройте программу регистрации. Контроллер ACTIVslate будет показывать зарегестрированный ACTIVslate.

Активировать ваш ACTIVslate

А. Откройте контроллер ACTIVslate.

Б. Щелкните на зарегестрированную иконку ACTIVslate для того, чтобы активировать ACTIVslate.

Иконка в окне контроллера ACTIVslate изменится для указания активности. Сейчас вы можете использовать ACTIVslate чтобы управлять вашим компьютером.

С. Закройте контроллер ACTIVslate, ACTIVslate останется активированным даже если вы закрыли контроллер ACTIVslate.

Д. Чтобы отключить ACTIVslate, снова откройте контроллер ACTIVslate и щелкните на активированную иконку ACTIVslate